Тестові завдання з предмету «Будова та експлуатація вантажного автомобіля»

«Кривошипно-шатунний, газорозподільний механізми, система охолодження»

1. Що надходить під час такту впуску в циліндри  дизельного двигуна?

1. Паливо	     2. Паливо повітряна суміш            3. Повітря             4. Масло

2. Якщо після прогріву двигуна до визначеної температури не відводити  тепло від найбільш нагрітих деталей, то це приведе до?

1. Підвищення коефіцієнта корисної дії

2. Незначного зниження терміну служби

3. Заклинюванню та руйнування деталей

4. До одного з вказаних наслідків в залежності від моделі двигуна

3. Які деталі кривошипно-шатунного механізму відносяться до рухомих?

1. Гільза 	     2. Піддон картера              3. Блок               4. Колінчатий вал

4. Які деталі, з перерахованих, жорстко кріпляться до колінчастого валу?

1. Храповик	       2. Шатун	        3. Маховик            4. Шків

5. Теплові зазори в клапанних механізмах встановлюють для того щоб виключити:

1. Руйнування коромисел та штанг                 2. Нещільне закриття клапанів

3. Підвищене зношення кулачків                    4. Всі перераховані наслідки

6. Теплові зазори в приводі клапанів перевіряють та регулюють при:

1. Закритих клапанах                     2. Відкритих клапанах

3. На холодному двигуні               4. На гарячому двигуні

7. З якого матеріалу виготовлені впускні клапани?

1. Хромистої сталі 		            2. Легованої сталі

3. Жаростійкої сталі                       4. Інструментальної сталі

8. Для рівномірного охолодження випускних клапанів двигунів ГАЗ-53 застосовують:

1. Механізми повороту клапанів           2. Конічні втулки           3. Зубчасті муфти

9. Які функції виконує термостат?

1. Перекриває доступ рідини до радіатора при прогріванні холодного двигуна після пуску.

2. Підключає радіатор після прогрівання охолоджувальної рідини до визначеної температури.

3. Виконує будь яку одну з вказаних функцій в залежності від моделі двигуна.

4. Виконує обидві вказані функції

10.  Застосування в системі охолодження “жорсткої води”, що містить  велику кількість солей, веде:

1. До утворення накипу                 2. До підвищеної корозії

3. До перегріву двигуна                 4. До всього вище названого

11. Які деталі механізму газорозподілу відносяться до не рухомих?

1. Пружини                                      2. Штовхачі

3. Вісь коромисла                           4. Кулачковий вал

12. Що надходить під час такту впуску в циліндри карбюраторного двигуна ?

1. Паливо 		                      2. Паливо повітряна суміш

3. Повітря                                        4. Масло

13. Які деталі кривошипно-шатунного механізму відносяться до нерухомих?

1. Поршень			            2. Колінчатий вал

3. Піддон картера                           4. Маховик

14. З якого матеріалу виготовлені поршні двигунів?

1. Сталі			                      2. Чавуну

3. Алюмінієвого сплаву                 4. Бронзи

15. Тепловий зазор в двигуні встановлюють між:

1. Носком коромисла та стержнем клапана      2. Штовхачем та розподільчим валом

3. Штангою та штовхачем                                  4. Штангою та коромислом

16. З якого матеріалу виготовлені випускні клапани?

1. Інструментальної сталі	            2. Хромистої сталі

3. Легованої сталі                           4. Жаростійкої сталі

17. Для рівномірного охолодження випускних клапанів двигунів ЗИЛ-130 застосовують:

1. Механізми повороту клапанів       2. Конічні втулки

3. Зубчасті муфти                                4. Антифриз

18. Якщо після прогріву двигуна до визначеної температури не відводити  тепло від найбільш нагрітих деталей, то це приведе до?

1. Підвищення коефіцієнта корисної дії

2. Незначного зниження терміну служби

3. Заклинюванню та руйнування деталей

4. До одного з вказаних наслідків в залежності від моделі двигуна

19. На повністю прогрітому двигуні температура охолоджувальної рідини  повинна підтримуватись в інтервалі?

1. 10-900 С			     3. 80-950 С

2. 40-800 С			     4. 120-1400 С

20. Якщо температура охолоджувальної рідини в системі охолодження  двигуна нижче 700 С то вона циркулює?

1. По малому колу                2. По великому колу

3. По малому або великому колу в залежності від моделі двигуна