Тестові завдання з предмету «Основи безпеки руху»

1. Як впливає стомлення на увагу і реакцію водія?

1) Увага та реакція водія зменшується.

2) Увага та реакція  водія підвищується.

3) Не впливає на увагу і реакцію водія.

2. Для екстреної зупинки на сухій дорозі необхідно:

1) Вимкнути зчеплення, після чого негайно натиснути на педаль гальма.

2) Натиснути на педаль гальма, не вимикаючи зчеплення.

3) Вимкнути передачу і різко натиснути на педаль гальма.

3. Яку передачу рекомендується ввімкнути при стоянці на підйомах, щоб не допустити вільного руху транспортного засобу?

1) Передачу для руху назад разом зі стоянковими гальмами.

2) Першу передачу разом зі  стоянковими гальмами.

3) Нейтральну передачу разом зі стоянковими гальмами.

4. Як зупинити автомобіль у разі раптової відмови робочого гальма?

1) Вимкнути зчеплення і різко гальмувати стоянковим гальмом.

2) Перейти на нижчу передачу, загальмувати стоянковим гальмом.

3) При  необхідності використати яку-небудь перешкоду.

5. Що необхідно зробити водію у разі несподіваного розриву шини під час руху автомобіля?

1) Утримуючи рульове колесо, зберегти прямолінійний рух, зменшити швидкість і зупинитися.

2) Різко загальмувати робочим гальмом до повної зупинки.

3) Зупинити автомобіль за допомогою стоянкового гальма.

6. Для припинення заносу автомобіля, що розпочався, треба повернути рульове колесо в бік заносу. Відразу ж по припиненні заносу необхідно:

1) Вимкнути зчеплення й рухатися накатом.

2) Почати екстрене гальмування.

3) Повернути рульове колесо у зворотний бік.

7. Що повинен зробити водій, якщо він побачив тварину, яка раптово з’явилася на проїзній частині?

1) Увімкнути звуковий сигнал.

2) Намагатися швидше об’їхати тварину, подаючи короткі звукові сигнали.

3) Зменшити швидкість, а у випадку необхідності - зупинитись.

8. Який із показаних транспортних засобів найстійкіший проти перекидання?

1) Порожній вантажний автомобіль.

2) Автокран.

3) Автобус за наявності в ньому пасажирів, які стоять.

9. Різке гальмування транспортного засобу при інтенсивному русі:

1) Позначається тільці на технічному стані автомобіля.

2) Є звичайним прийомом керування при інтенсивному русі.

3) Може сприяти наїздові ззаду.

10. Зміщення центра ваги вгору при завантаженні вантажного автомобіля:

1) Знижує стійкість проти перекидання

2) Не змінює її.

3) Підвищує стійкість.

11. Чим загрожує безпеці руху різке відкриття дросельної заслінки карбюратора при русі на слизькій дорозі?

1) Може виникнути бічний занос автомобіля.

2) Двигун заглухне.

3) Двигун перевищить максимальну частоту обертання колінчастого вала.

4) Значно зросте витрата пального.

12. Яких правил гальмування автопоїзда повинен дотримуватись водій?

1) Завчасно зменшити швидкість, гальмувати плавно, не вимикаючи зчеплення.

2) Гальмувати різким переривчастим натисканням на педаль гальма, вимкнувши при цьому зчеплення.

13. Дайте повну відповідь: яка безпечна дистанція між транспортними засобами рекомендується при рухові у міських умовах?

1) При сухому стані покриття проїзної частини - з розрахунку 0,5м дистанція на 1 км\год швидкості руху.

2) При мокрому або слизькому стані покриття проїзної частини - з розрахунку 1м дистанції на 1 км\год. швидкості руху.

3) Безпечна дистанція, зазначена у відповідях 1 і 2.

14. У дощову погоду слід дотримуватись дистанції:

1) Більшої за звичайну.

2) Меншої за звичайну

3) Звичайної, але вести транспортний засіб слід з підвищеною увагою.

15. По дорозі рухається автомобіль, водій якого ввімкнув покажчик повороту ліворуч і довгий час його не вимикає. Як повинен вчинити водій, який рухається за ним.

1) Обігнати автомобіль, що рухається попереду.

2) Не змінювати режим свого руху.

3) Не обганяти автомобіль, що рухається попереду. За наявності безпечної можливості - випередити його з правого боку.

16. Як впливає зношений протектор шин на коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою.

1) Коефіцієнт зчеплення  підвищується.

2) Коефіцієнт зчеплення  не змінюється.

3) Коефіцієнт зчеплення  зменшується.

17. Які небезпечні наслідки можуть виникнути при гальмуванні автомобіля з різним зносом шин правих та лівих коліс?

1) Відшарування протектора.

2) Занос із можливим перекиданням автомобіля.

3) Перегрів гальмових механізмів.

18. Як користуватись гальмами на слизькій дорозі?

1) Гальмувати різкими, переривчастими натисканнями на педаль гальма.

2) Вимкнути зчеплення і плавно гальмувати.

3) Плавно гальмувати, не вимикати зчеплення, і різко не повертати рульове колесо.

19. Для запобігання небезпечних наслідків заносу задньоприводного автомобіля водій повинен:

1) Припинити почате гальмування.

2) Різко натиснути на педаль гальма.

3) Натиснути на педаль зчеплення.

20. Швидкість  руху на крутому повороті виявилася завелика. Що має зробити водій для безпеки дорожнього руху?

1) Знизити швидкість руху і за необхідністю пригальмувати.

2) Не знижувати швидкість, виїхати на смугу зустрічного руху, якщо вона вільна від інших транспортних засобів.

3) Виконуючи невідкладне службове завдання, дозволяється виїхати на смугу зустрічного руху, не знижуючи швидкості.

21. Які колеса задньоприводного легкового автомобіля найбільш схильні до гальмування «юзом»?

1) Задні колеса.

2) Передні колеса.

22. Який прийом гальмування гарантує безпечну зупинку задньоприводного автомобіля на слизькій дорозі?

1) Гальмування з вимкненим зчепленням.

2) Різке натискання на педаль гальма без вимкнення зчеплення.

3) Багаторазове переривчасте натискання й відпускання педалей гальма без вимкнення зчеплення.

23. У який із перелічених випадків водій може недооцінити власну швидкість руху і перевищити її. Дайте повну відповідь.

1) На дорогах поза населеним пунктом, якщо водій тривалий час рухається з високою, але дозволеною швидкістю.

2) Якщо вздовж дороги, по якій він рухається, немає дерев, будинків, парканів.

3) На вулицях із багато смуговим рухом.

4) У випадках, зазначених у відповіді 1 і 2.

5) В усіх перелічених випадках.

24. Які фактори повинен ураховувати водій для вжиття заходів безпеки при повороті з добре освітленої вулиці на неосвітлену? Дайте повну відповідь.

1) Інтенсивність руху на неосвітленій дорозі нижча, тому, ввімкнувши дальнє світло, можна рухатись з високою швидкістю.

2) Для адаптації зору необхідний певний час.

3) Автомобіль спочатку поверне, і тільки потім фари висвітять наявні перешкоди не неосвітленій дорозі.

4) Фактори, зазначені у відповідях 2 і 3.

5) Фактори, зазначені у відповідях 1, 2 і 3.

25. Яку передачу рекомендується ввімкнути при стоянці, щоб не допустити вільного руху транспортного засобу.

1) Передачу для руху назад разом зі стоянковими гальмами.

2) Першу передачу разом зі стоянковими гальмами.

3) Нейтральну передачу разом зі стоянковими гальмами.

26. Що розуміється під часом реакції?

1) Час від моменту, коли водій почав гальмувати, до повної зупинки транспортного засобу.

2) Час від моменту, коли водій побачив  небезпеку, до початку конкретних дій.

27. Який з перелічених прийомів гальмування на слизькій ділянці дорогі найбільш ефективний і безпечний.

1) Вимкнути зчеплення і натиснути на педаль гальма.

2) Періодично натискати на педаль гальма, не вимикаючи зчеплення.

3) Натиснути на педаль гальма і не вимикати зчеплення.

28. Для припинення заносу автомобіля, що почався при гальмуванні, водій повинен:

1) Вимкнути зчеплення.

2) Натиснути на педаль гальма до упору.

3) Вимкнути зчеплення і гальмувати стоянковим гальмом.

4) Припинити почати гальмування.

29. З якою безпечною швидкістю слід виконати поворот на перехрещувань дорогу?

1) Зменшити швидкість при в’їзді у поворот і збільшити її при виїзді з повороту.

2) Рухатися, не зменшуючи швидкість руху, але дотримуючись особливої безпеки.

3) Зменшити швидкість руху лише у тому випадку, якщо дорога слизька.

30. До чого може привести зміщене до одного з бортів розташування вантажу у кузові автомобіля? Дайте повну відповідь.

1) Керування автомобілем стає утрудненим.

2) Положення автомобіля стає не стійким.

3) Призведе до негативних наслідків, зазначених у відповідях 1 і 2.

4) Зміщення вантажу впливає на стійкість і керованість автомобіля тільки на поворотах або на підйомах.

31. Що повинен здійснити водій задньоприводного автомобіля для запобігання небезпечним наслідкам заносу при гальмуванні на слизький дорозі?

1) Припинити почате гальмування.

2) Збільшити зусилля натискання на педаль гальма.

3) Вимкнути зчеплення.

32. Рухаючись прямо, Ви зненацька потрапили на слизьку ділянку дорогі. Що слід учинити в даній ситуації?

1) Не змінюючи положення рульового колеса, вимкнути передачу і рухатися накатом.

2) Не змінюючи положення рульового колеса і швидкості руху , проїхати слизьку ділянку дороги.

3) Не змінюючи положення рульового колеса, збільшити швидкість руху автомобіля на даній ділянці.

4) Проїхати слизьку ділянку дороги не змінюючи положення рульового колеса, пригальмовуючи, не вимикаючи зчеплення.

33. Що називаєтьсь дистанцією.

1) Відстань до транспортного засобу.

2) Відстань між транспортного засобу.

3) Відповідь 1 і 2 правильні.

34. Застосування гальмування двигуном на слизькій дорозі для задньоприводного  автомобіля:

1) Зменшує стійкість автомобіля.

2) Підвищує стійкість автомобіля.

3) Не впливає на стійкість автомобіля.

35. Якщо ви наближаєтеся до повороту дорогі ліворуч, а він виявився крутішим, а ніж передбачалося, ви повинні:

1) Зменшити швидкість руху.

2) Продовжувати рух, не змінюючи швидкості й тримаючись лівого краю проїжджої частини дороги.

36. Як впливає гальмування «юзом» на гальмовий шлях при сухому стані дороги?

1) Гальмовий шлях не змінюється.

2) Гальмовий шлях збільшується.

3) Гальмовий шлях зменшується.

37. Від чого залежить довжина ділянки дороги, необхідна для виконання обгону?

1) Тільки від швидкості руху того, що обганяє, і того, якого обганяють, транспортних засобів.

2) Тільки від стану дорожнього покриття.

3) Від умов зазначених у відповідях1 і 2.

38. У чому небезпека тривалого гальмування автомобіля з вимкненою передачею на крутих затяжних спусках?

1) Підвищений знос деталей зчеплення.

2) Перегрівання гальмових механізмів та відмова їх у роботі.

3) Підвищений знос шин.

39. Водій рухається по дорозі з двостороннім рухом, дотримуючись відповідної дистанції. Його починає обганяти інший т\з, і раптово з’являється зустрічний. Як повинен вчинити водій т\з, що обганяє?

1) Зменшити свою швидкість, звільнити займану смугу руху.

2) Збільшити свою швидкість, звільнити займану смугу руху.

3) Подати звуковий сигнал і продовжити рух, не змінюючи швидкісний режим.

40. Якщо, починаючи рух, різко натиснути на педаль «газу» ,то до яких наслідків це може призвести?

1) Ведучи колеса будуть пробуксовувати, в результаті чого автомобіль занесе у бік.

2) Збільшиться знос зчеплення і деталей ходової частини.

3) Двигун припинить роботу.

41. У скільки разів збільшується гальмовий шлях при збільшенні швидкості вдвічі на асфальтованому покритті?

1) Величина гальмового шляху не залежить від швидкості руху.

2) Удвічі.

3) Утричі.

4) У чотири рази.

42. Що називається «гальмовим шляхом»?

1) Відстань, яку проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування з початку впливу на механізм керування гальмовою системою (педаль, рукоятку) до місця його зупинки.

2) Відстань, пройдена транспортним засобом з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки.

43. Чи зміщується причіп автопоїзда при рухові на повороті?

1) Зміщується від центра повороту.

2) Зміщується до центра повороту.

3) Не зміщується.

44. Для безпеки дорожнього руху в умовах сильного туману водієві рекомендують:

1) Увімкнути задні протитуманні ліхтарі і скоротити дистанцію ,щоб орієнтуватися за габаритними ліхтарями транспортного засобу, що рухається по переду.

2) Увімкнути задні протитуманні ліхтарі і збільшити дистанцію руху.

3) Рекомендується будь-яка із зазначених у відповідях 1 і 2 дій.

45. Що називається «зупинковим шляхом»?

1) Відстань, пройдена автомобілем з моменту виявлення водієм небезпеки до зупинки.

2) Відстань, пройдена автомобілем з моменту виявлення водієм небезпеки до початку гальмування.

46. Чи може бути спричинене бокове ковзання автомобіля на слизький дорозі?

1) Різким розгоном і різким гальмуванням.

2) Тільки різким розгоном.

3) Тільки різким гальмуванням.

47. Для гарантування безпеки руху після подолання калюж водію рекомендується:

1) На короткий дистанції пробігу кількома натисканнями на гальмову педаль просушити гальмові накладки.

2) Рухатись з прискоренням на вищих передачах.

48. При рухах на косогорах водій повинен:

1) Вести автомобіль із прискоренням, повертати рульове колесо у бік, протилежний схилові, а при сповзанні автомобіля - у схилу.

2) Вести автомобіль повільно, уникаючи різких поворотів рульовим колесом.

49. Як слід виїжджати з глибокої колії в зимовий час на задньоприводному автомобілі?

1) Почати виїжджати з колії якнайшвидше, спочатку повернути рульове колесо в бік виїзду, а потім - у протилежний.

2) Виїжджати на невеликий швидкості, спочатку енергійно повернути рульове колесо в бік, протилежний виїздові, а потім - у бік виїзду.

50. З якого боку дозволяється водію сісти в автомобіль?

1) З того боку автомобіля, який ближче до тротуару.

2) З лівого боку.

3) З правого боку.

4) З боку розташування керма, не створюючи перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

51. Який автомобіль стійкіший до перевертання?

1) Завантажений вантажний автомобіль.

2) Ненавантажений вантажний автомобіль.

52. Як користуватися гальмами на вкритій листям слизькій дорозі?

1) Вимкнути зчеплення і плавно гальмувати.

2) Гальмувати плавно, переривчастими натисками на педаль гальма, не вимикаючи зчеплення і не здійснювати різких поворотів рульового колеса.

53. Як впливає алкоголь на час реакції водія?

1) Не впливає на реакцію водія.

2) Час реакції збільшується.

3) Час реакції зменшується.

54. Зменшення гальмового шляху задньоприводного автомобіля досягає:

1) Гальмуванням шляхом блокування коліс.

2) Переривчастими гальмування з вимкненням зчеплення.

3) Переривчастим гальмуванням без вимкнення зчеплення.

55. Що повинен робити водій автомобіля для припинення заносу, який розпочався, задньої осі задньоприводного автомобіля?

1) Повернути рульове колесо у бік зносу, який розпочався.

2) Повернути рульове колесо у бік, протилежний заносу.

56. Які небезпечні наслідки може спричинити різке рушання з місця.

1) Бічний занос автомобіля.

2) Припинення роботи двигуна.

57. Що може викликати інтенсивне переміщення вперед пасажирів або незакріпленого вантажу?

1) Різкий розгін автомобіля.

2) Різке гальмування.

3) Різкий розгін або гальмування автомобіля.

58. В якому з перелічених випадків водію можна прибрати одну руку з рульового колеса під час руху?

1) Тільки для ввімкнення одного з важелів органів керування транспортним засобом.

2) Тільки під час паління.

3) У випадку, зазначених у відповідях 1 і 2.

59. При русі в умовах туману відстань до предметів уявлення:

1) Менш віддаленою, ніж у дійсності.

2) Більш віддаленою, ніж у дійсності.

3) Відповідною дійсністю.

60. У якому випадку стійкість автомобіля проти перекидання підвищується?

1) Центр ваги розташований високо.

2) Центр ваги зміщений ліворуч.

3) Центр ваги розташований низько.

61. До чого призводить знижений тиск повітря в шинах передніх коліс автомобіля?

1) До утруднення керування автомобілем.

2) До збільшення гальмового шляху.

3) До збільшення швидкості руху.

62. Що рекомендується зробити водію, який при русі у темну пору доби зустрічний транспортний засіб засліплює його?

1) Зщулити очі.

2) Переводити погляд періодично то ліворуч, то праворуч.

3) Переводити погляд періодично праворуч, орієнтуючись на білу лінію дорожньої розмітки, що позначає край проїзної частини.

63. Якщо водій транспортного засобу, що рухається попереду, увімкнув покажчик повороту з лівого боку, то його:

1) Можна обігнати, подавши короткочасний звуковий сигнал.

2) Може випередити праворуч, якщо це безпечно.

3) Обганяти та випереджати заборонено.

64. У якому випадку відцентрована сила на повороті зменшується?

1) При зменшенні радіуса повороту.

2) При  різкому повороті рульового колеса в бік повороту.

3) При зменшенні швидкості руху.

65. З якою швидкістю дозволяється рух на легковому автомобілі по засніженій дорозі за умови, що на ньому встановлені «зимові» покришки?

1) 80 км\год. поза населеним пунктом.

2) 30 км\год. в населеному пункті.

3) Зі швидкістю, зазначеною у відповіді 1 і 2.

4) Зі швидкістю , яка забезпечує безпеку руху.

66. Як рекомендується рухатись по ділянці дороги, яка залита водою?

1) Перед виїздом на ділянку прискорити рух  і не зменшувати швидкості до ви їзду з неї.

2) Перед виїздом на ділянку зменшити швидкість руху  і проїхати його не прискорюючись.

3) Перед виїздом на ділянку  зменшити швидкість руху, а на самій ділянці збільшити її.

67. Ви виїхали для обгону і несподівано побачили зустрічний автомобіль. Якщо ви не впевнені, що зумієте завершити обгін, ви повинні:

1) Зменшити швидкість і повернутися на раніше  займану смугу.

2) Трохи збільшити швидкість і скоріше завершити обгін, подаючи звуковий сигнал та ввімкнувши фари.

68. Зменшення гальмового шляху на слизький дорозі  для задньоприводного автомобіля досягається:

1) Переривчастим гальмуванням із вимкненим зчепленням.

2) Переривчастим гальмуванням без вимкнення зчеплення і передачі.

69. Рухаючись зі швидкістю близько 60 км\год., Ви зненацька потрапили на ділянку дороги з ожеледицею. Що слід учинити в даній ситуації.

1) Не змінюючи положення рульового колеса, вимкнути передачу й рухатися накатом.

2) Не змінюючи  положення рульового колеса й швидкість руху, проїхати слизьку ділянку дороги.

70. Ви зупинились на підйомі в очікуванні дозвільного сигналу світлофора. При цьому утримувати автомобіль на місці найкраще:

1) За рахунок  пробуксовування зчеплення при ввімкненій першій передачі.

2) Вимкненим двигуном з установленою зниженою передачею.

3) Робочим гальмом.

4) Стоянковим гальмом.