СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ  ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ

тема: Будова та принцип дії асинхроного двигуна

- Назвати основні частини асинхроного двигуна:

а) станина, сердечки, обмотка статора, ротор;

б) станина, сердечник, обмотка ротора, вентилятор, болт для заземлення;

2. Чому сердечник статора і ротора набирають із тонких листів електротехнічної сталі, ізольоівних лаком один від одного?

а) для зменшеня втрат на вихрові струми;

б) для зменшення втрат на перемагнічування;

3. Які матеріали використовують для виготовлення короткозамкненої обмотки ротора?

а) алюміній;

б) алюміній та мідь;

в) мідь та електротехнічна сталь.

4. Чим відрізняється двигун з фазною обмоткою ротора, від двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора?

а) наявністю контактних кілець і щіток;

б) наявністю пазів для охолодження;

в) кількістю котушок статора.

5. З якою метою двигун з фазною обмоткою ротора виконують з контактними кільцями і щітками?

а) для підключення двигуна до мережі;

б) для з´єднання ротора з регулюючими реостатами.

6. Яка швидкість перетину силовими лініями обертового магнітного поля стержнів обмотки нерухомого ротора?

а) максимальна;

б) мінімальна;

в) дорівнює нулю.

7. Яка швидкість перетину силовими лініями магнітного поля стержнів обмотки ротора двигуна в режимі холостого ходу?

а) максимальна;

б) мінімальна;

в) дорівнює нулю.

8. Чи може ротор асинхронного двигуна розкрутитися до швидкості обертання магнітного поля?

а) може;

б) не може.

9. Як зміниться струм в обмотці ротора при збільшенні механічного навантаження на валу двигуна?

а) збільшиться;

б) не змінюється;

в) зменшується.

10. Чому дорівнюватиме струм в в обмотці ротора, якщо ротор буде обертатися із швидкістю обертання магнітного поля?

а) максимально можливому значенню;

б) нулю.