Комплект різнорівневих тестів успішності учнів

Тема: «Технологія ручного дугового зварювання

покритими  електродами»

Середній рівень:

- Підготовка Ме до зварювання включає в себе такі операції:

- Струбцина застосовується для:

- Після закріплення деталей до зварювання, чим перевіряють правильність встановлення деталей та розміри між кромками?

- Прихватки застосовують для деталей, товщиною до:

- Еластичні прихватки або гребінки застосовують при товщині Ме від:

- До основних параметрів режиму зварювання відносяться:

- Діаметр електроду підбирається залежно від:

- Зварювальний струм підбирається залежно від:

- Глибина провару шва прямо залежить від:

- Перебільшений зварювальний струм відносно електроду призводить до:

Достатній рівень:

- По мірі зборки стики кромок закріплюють прихватками –

- До додаткових параметрів режиму зварювання відносяться:

- Які показники режиму зварювання відносяться до діаметра електроду = 4 мм, товщина Ме = 4 мм, нижнє положення в стик:

- При зварюванні кутом назад:

- При зварюванні кутом уперед:

6. Коли зварювання ведуть на спуск, то:

7.Коли зварювання ведуть на підйом, то:

8. При зниженні напруги дуги ширина шва –

- При підвищенні напруги дуги ширина шва –

- Підвищення швидкості зварювання призводить, до:

Високий рівень:

1. До елементів геометричної форми підготовки кромок до зварювання відносяться:

2. При зварюванні товщ. Ме = 8мм, встик, без скосу кромок виникне –

3. При відсутності скосу кромок зварювальний струм (Ізв.) на джерелі живлення:

4. Правильно підібраний зазор між кромками, перед зварюванням, забезпечує:

5. Довжиною скосу кромки регулюється плавний перехід –

6. Притуплення кромок виконується для забезпечення стійкого зварювання:

7. Підготовку кромок під зварювання виконують:

8. Глибина провару також залежить від амплітуди коливання кінця електроду

9. Застосовують при зварюванні Ме малої товщини та наплавлені поверхні, це шов, утворений в результаті перших двох рухів електроду називається:

10. Як називають підкладки виготовлені із полос Ме товщ. 2-4 мм., шириною 30-40 мм.