СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ

тести на перевірку знань з електробезпеки.

1. Від яких факторів залежить ступінь ураження людини електричним струмом:

а) від паралічу дихальних органів і серця;

б) від доторкання до неізольваних струмоведучих частин;

в) від сили струму, частоти струму і шляху, по якому проходить струм крізь організм людини.

2. Що таке захисне заземлення?

а) заземлюючий пристрій для захисту людей від ураження електричним струмом;

б) правила улаштування електроустановок;

в) навмисне електиричне з´єднання із землею металевих неструмоведучих частин електрообладнення, які випадково можуть опинитися під напругою.

3. Що таке занулення?

а) державна система стандартизації;

б) провідник або сукупність металево зєднання провідників, які стикаються із землею;

в) навмисне електричне зєднання металевих неструмоведучих частин електроустановки, які можуть опинитися під напругою, з глухозаземленою нейтраллю трансформатора або генератора.

4. Яким повинен бути опір заземлюючих пристроїв в елекроустановках, які працюють при напрузі до 1000 В?

а) 5 Ом;

б) 0,5 Ом;

в) 4 Ом і менше.

5. Пристрій для перевірки наявності напруги:

а) омметр, вольтметр, ватметр;

б) покажчик напруги, електровимірювальні кліщі;

в) мегомметр, комбінований прилад.

6. При якій силі струму вмить настає смерть?

а) 0,1 А;

б) 0,025 А;

в) 0, 5 А.

7. Яким повинен бути провідник, що з’єднує електроустановку із контуром зазелення?

а) алюмінієвий, одножильний, негнучкий;

б) мідний, багатожильний, гнучкий, голий;

в) сталевий, багатожильний, гнучкий, голий.

8. Якими повинні бути заземлюючі електроди виносного контуру заземлення?

а) мідний пруток розміром не менше ніж 40 мм;

б) алюмінієвий профіль розміром не менше ніж 60 мм;

в) сталевий кутник розміром не менше ніж 40х40х3 мм.

9. Якою повинна бути шина внутрішнього контуру заземлення?

а) мідний полоса розміром не менше ніж 40 мм;

б) сталева полоса розміром 30х5мм;

в) сталевий кутник розміром не менше ніж 40х40х3 мм.

10. Якого стандарту повинен бути болт для з'єднання контуру заземлення із електроустановкою?

а) гвинт М8;

б) алюмінієва заклепка;

в) болт М12.